## Slide 1
Stackchan 音声対話システム｜構成と接続
Windowsホスト 0.6.0-rc.1 / Wi-Fi専用 2026.10.21 ● 基本確認済み ◇ 将来・未検証
1 端末デバイス
2 ホストPC
3 クラウドサービス
AtomS3R + Atomic Voice Base / C++
● 顔表示・操作・状態管理
上段はモードのみ / 診断表示なし
● 呼びかけ検出・登録
SimpleVox：MFCC / DTW照合
3回録音 → 整合確認 → 自動保存
● 音声入出力・発話終了判定
16 kHz入力 / 24 kHz回答・前置200 ms
ビープ終了から700 msで受付・半二重
● 通信・設定・永続化
WiFiManager / Wi-Fi / WebSocket
設定・呼びかけ特徴を端末に保持
Windows 10/11 x64 / Python + Node.js
● 配布ホストGUI（EXE）
ホットスポット・APIキー / 起動・停止
任意でキーをDPAPI暗号化保存
● 声の選択・PCサンプル試聴
PC試聴後に採用・即時一覧反映
採用声と接続設定を保存
● Gemini中継サーバー
TypeScript / Express / ws
PCM転送・期限 / 上限・エラー分類
Gemini SDK・分離worker
基本会話・冒頭欠け解消を利用者確認
Google Gemini Live API
● 音声質問の理解・回答生成
16 kHz / 16-bit / mono PCM入力
24 kHz PCM音声回答
● ホスト側のAPIキーで接続
@google/genai SDK
登録音声・呼びかけは送信しない
◇ 会話履歴・複数ターン
現在は1質問1回答
◇ 将来の構成
RasPi OS / macOS / ESP32-S3直結
端末 ⇄ PC 2.4 GHzホットスポット / HTTP・WS :48443
Wi-Fiパスワードで参加確認 / コード入力不要 / 通常利用はUSB不要
PC ⇄ クラウド Gemini Live / WSS
SDK経由で質問送信・音声回答受信
残課題：長期精度・電源断・別PC 将来：他OSホスト・ホスト不要のGemini直接接続
現行資料：README / RESUME / TODO / desktop README.ja 詳細履歴は保管資料へ
Notes: 2026-10-21 R03。現行候補はWindowsホスト0.6.0-rc.1とAtomS3R無線端末RC1。端末はAtomic Voice Base A149、PlatformIO espressif32 6.11.0 / Arduino-ESP32 2.0.17。通常USB制御・監視なし。上段はモードのみ、診断数値と音量バーは削除。3回の呼びかけ登録は端末内MFCC/DTW、準備・ビープ終了700ms後の発話受付、半二重、1質問1回答。回答はスピーカー有効化後200ms待って元PCM全体を再生する。
ホストはWi-Fi固定、USB選択UIは廃止。PCでサンプルを最後まで聴き採用すると、通常の声プルダウンに即時追加・選択・保存する。PC試聴時は利用者が端末をSleepingにする。速度とピッチ調整なし。キーはホストだけで使用し、任意DPAPI保存。端末にAPIキーを渡さない。
端末はDHCPゲートウェイTCP48443へ自動接続。ホストはホットスポット側IPv4に限定して待受し、同じサブネットの接続元だけを受付。通常経路はHTTP/WS、保護と参加確認はホットスポットのWi-Fi暗号化・パスワード。同じホットスポット参加機器も受付対象。クラウドへはWSS。
利用者が直前の200ms待機版で冒頭欠け無しと報告。RC1の表示・会話・待受確認依頼へokと回答。以前のリセット後約5秒再接続と会話も基本確認済み。これらを長期精度・誤検出率・電源断耐性・別PCでの試験合格とは扱わない。
将来ToDo: Raspberry Pi OSホスト、macOSホスト、ホスト無しでESP32-S3からGeminiへ直接対話する別構成。いずれも未着手。直接構成では認証/キー保護、TLS/WSS、メモリ、再接続、遅延を設計評価する。現行のPC中継や旧OpenAI併用単体版と区別する。
一次資料（案件内）: README.md、TODO.md、docs/RESUME.md、docs/HOTSPOT_TRUST.md、docs/RELEASE_CANDIDATE_0_6_0_2026-10-21.md、docs/REPLY_START_DELAY_2026-10-21.md、desktop/README.ja.md、src/LocalGemini.cpp、src/FaceUI.cpp、desktop/host_app.py。