## Slide 1
Stackchan 音声対話システム｜構成と接続
Windowsホスト 0.5.0-preview.1 / コード入力不要 2026.10.21 ● 基本確認済み ◇ 今後・未検証
1 端末デバイス
2 ホストPC
3 クラウドサービス
AtomS3R + Atomic Voice Base / C++
● 顔表示・操作・状態管理
Sleep / 待受 / 録音 / 再生・口パク
● 呼びかけ検出・登録
SimpleVox：MFCC / DTW照合
3回録音 → 整合確認 → 自動保存
● 音声入出力・発話終了判定
16 kHz入力 / 24 kHz回答再生
ビープ終了から700 msで受付・半二重
● 通信・設定・永続化
WiFiManager / Wi-Fi / WebSocket
設定・呼びかけ特徴を端末に保持
Windows 10/11 x64 / Python + Node.js
● 配布ホストGUI（EXE）
ホットスポット・APIキー / 起動・停止
任意でキーをDPAPI暗号化保存
● ホットスポット接続の信頼
参加済み端末をサブネットで限定
ホットスポット側IPだけで待受
● Gemini中継サーバー
TypeScript / Express / ws
PCM転送・期限 / 上限・エラー分類
Gemini SDK・分離worker
呼びかけ・音声・口パク・リセット復帰を確認
Google Gemini Live API
● 音声質問の理解・回答生成
16 kHz / 16-bit / mono PCM入力
24 kHz PCM音声回答
● ホスト側のAPIキーで接続
@google/genai SDK
登録音声・呼びかけは送信しない
◇ 会話履歴・複数ターン
現在は1質問1回答
◇ Raspberry Piホスト
将来候補 / AP・常駐化は未実装
端末 ⇄ PC 2.4 GHzホットスポット / HTTP・WS :48443
Wi-Fiパスワードで参加確認 / コード入力不要 / 通常利用はUSB不要
PC ⇄ クラウド Gemini Live / WSS
SDK経由で質問送信・音声回答受信
残課題：長期精度・電源断耐性・別PC試験・連続ストリーミング / クラウド公開は保留
現行資料：RESUME / HOTSPOT_TRUST / desktop README.ja ※USB診断・従来の端末単体版は省略
Notes: 2026-10-21 R02。現行実装: Windowsホスト0.5.0-preview.1 + gemini-hotspot-trust-20261021-r01。基点97f2e48。
端末: M5 AtomS3R + Atomic Voice Base A149。Arduino-ESP32 2.0.17、PlatformIO Espressif32 6.11.0。ローカルのMFCC/DTW照合・3回登録。16 kHz/16-bit/mono入力、24 kHz回答。録音と再生は半二重。準備完了→ビープ→終了から0.7秒で発話。
端末はDHCPゲートウェイへ自動接続。Windowsは稼働中のWi-Fi Direct側IPv4/サブネットを検出し、TCP48443へバインド、HTTP/WS接続元をサブネットで限定する。IPアドレスは固定しない。通常経路にはアプリ独自TLS/Bearer/端末コードを使わず、無線区間の保護と参加認証をWi-Fi暗号化・パスワードに委ねる。同じホットスポットへ参加できる機器も利用可能になる。
Gemini APIキーはPCのみ。DPAPI保存は任意。登録音声・呼びかけはクラウドへ送らない。質問音声をGemini Liveへ送る。旧USB診断経路・汎用サーバーの旧TLS対応は残るが、この図の通常経路では使用しない。
利用者確認: コードなし接続、3回登録Call saved、呼びかけ→回答音声・口パク→待受復帰、端末リセット後の自動再接続と再会話。端末測定: MATCH距離188/187、質問PASS/played=1、受付700/701ms。端末リセット試験を電源断試験とは扱わない。長期精度、電源断、別PC、Piは未検証。
一次資料（案件内）: docs/HOTSPOT_TRUST.md、src/LocalGemini.cpp、include/WirelessLink.h、desktop/wireless.py、desktop/host_app.py、server/gemini-server.ts、docs/WAKE_STAGE3_R07.md。経緯と残作業: docs/RESUME.md。Piは将来候補で今回実装なし。