## Slide 1
Stackchan 音声対話システム｜構成と接続
現在の開発対象：PC中継版 / Stage3 R07 2026.10.20 ● 実装済み ◇ 今後・未検証 ⏸ 保留
1 端末デバイス
2 ホストPC
3 クラウドサービス
AtomS3R + Atomic Voice Base / C++
● 顔表示・操作・状態管理
Sleep / 待受 / 録音 / 再生・口パク
● 呼びかけ検出・登録
SimpleVox：MFCC / DTW照合
3回録音 → 整合確認 → 自動保存
● 音声入出力・発話終了判定
16 kHz入力 / 24 kHz回答再生
開始音後700 msで受付・半二重
● 通信・設定・永続化
Wi-Fi / WebSocket / USB制御
SPIFFS：設定・呼びかけ特徴
Windows 10/11 x64 / Python + Node.js
● 配布ホストGUI（EXE）
COM・LAN・APIキー / 起動・停止
任意でキーをDPAPI暗号化保存
● USBセッション管理
接続先・認証トークンを端末RAMへ
状態照会・稼働通知・終了診断
● Gemini中継サーバー
TypeScript / Express / ws
認証・PCM転送・期限 / 上限管理
Gemini SDK・分離worker
EXE自己診断8項目成功 / 別PC会話は未確認
Google Gemini Live API
● 音声質問の理解・回答生成
16 kHz / 16-bit / mono PCM入力
24 kHz PCM音声回答
● ホスト側のAPIキーで接続
@google/genai SDK
登録音声・呼びかけは送信しない
◇ 会話履歴・複数ターン
現在は1質問1回答
⏸ クラウド中継への移行
AI Studio / Cloud Run：公開保留
端末 ⇄ PC ① USB CDC / シリアル 115200 bps：設定・制御・状態照会
② 家庭内LAN / 平文WebSocket / protocol v2：認証付きPCM音声転送
PC ⇄ クラウド Gemini Live / WSS
SDK経由で質問送信・音声回答受信
残課題：長期精度・電源断耐性・切断復帰・配布EXE再生成 / 別PC試験・連続ストリーミング
確認済み資料：WAKE_STAGE3_R07 / GITHUB_SYNC_2026-10-20 / desktop README ※従来の端末単体OpenAI構成は省略